## Slide 1
OPERACIÓN DE CARGUE Y TRANSPORTE DE CARBÓN · CORREDOR LA DORADA–CHIRIGUANÁ
Dos frentes de cargue, un mismo patio de destino
El carbón entra al corredor por dos puntos distintos; Chiriguaná (PK722+683) es el patio único de consolidación
PK202+000/207+000 — México/La Dorada
Frente 1: acopio local + corredor principal
PK593+750 — Buturamá
Frente 2: cargue continuo
PK722+683 — Chiriguaná
Patio único de consolidación de ambos frentes
1.42 M t
toneladas de carbón
transportadas (12 meses)
344
viajes cargados
registrados
~40 t
toneladas de carbón
por góndola
6
empresas exportadoras
activas
≥100
góndolas en 6 de cada 10
formaciones
Reparto de tonelaje por frente
México/La Dorada → Chiriguaná
97 viajes
308,224 t
Buturamá → Chiriguaná
241 viajes
1,100,698 t
Chart: 
| México/La Dorada | Buturamá
Toneladas | 308224 | 1100698
Buturamá concentra el 78 % del tonelaje (1,100,698 t en 241 viajes); México/La Dorada aporta el 22 % restante (308,224 t en 97 viajes). Chiriguaná consolida ambos flujos en un solo patio.
Participación de tonelaje por frente

## Slide 2
Ciclo operativo, evolución mensual y simulación
Cada frente carga de forma independiente; ambos entregan en el mismo patio de Chiriguaná
Frente 1 · México/La Dorada
Acopio entre PK202 y PK207
Tres lotes de 50 góndolas vacías cargan en el PK207 y regresan en reversa al patio del PK202.
Maniobras de patio
Al reunir 150 góndolas se engancha la locomotora de línea; el tren puede salir con 50, 100 o 150.
Despacho a Chiriguaná
El tren se despacha por el corredor principal hacia Chiriguaná.
Frente 2 · Buturamá
Salida en vacío
Las góndolas vacías salen de Chiriguaná hacia Buturamá en ciclo continuo.
Cargue en Buturamá
Cargue de carbón a granel: 113 góndolas por formación en promedio.
Regreso cargado
La formación regresa directo a Chiriguaná y el ciclo se reinicia de inmediato.
Tonelaje mensual en toneladas — barras oscuras: pico mar–abr 2026; gris: ago-26 mes parcial
Lecturas clave
La concesión reporta el uso de vía (ton-km) de Transferport.
Las maniobras de patio y la operación en vía principal las controlan los jefes de estación de cada cantón.
Chiriguaná consolida ambos flujos en un solo patio de descargue.
2
Chart: Evolución mensual del tonelaje (t)
| ago-25 | sep-25 | oct-25 | nov-25 | dic-25 | ene-26 | feb-26 | mar-26 | abr-26 | may-26 | jun-26 | jul-26 | ago-26*
Toneladas transportadas | 92384 | 133357 | 104904 | 100819 | 116290 | 115491 | 121996 | 179848 | 179507 | 87861 | 68442 | 96869 | 25896
Las locomotoras y las góndolas son propiedad de Transferport.
Los maquinistas son contratados directamente por Transferport.
Los predios aledaños cerca a la vía férrea (Puntos de acopio de carbón) son propiedad de Transferport.